## Slide 1: Willkommen beim Fachverband Einblasdämmung FVED e.V. www.fved.net Moderation Arnold Drewer Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr

## Slide 2: Ablauf des heutigen Abends
Allgemeine Situation Energie
Wärmedämmung
Förderlandschaft
Energieeffizienz durch Verhaltensänderung
Vortrag wird als pdf zur Verfügung gestellt – Notizen sind nicht erforderlich
a.drewer@fved.net

## Slide 3: Energieverbrauch Deutschland 2020 gesamt
11.899 PetaJoule
11.899.000.000.000.000.000 Joule
3.305.280.000.000 kWh
???

## Slide 4: Energieverbrauch 2020 gesamt
406.000.000
Tonnen Steinkohle – SKE
50.000 km Kohlezug
3 Monate vor Schranke warten

## Slide 5: CO2-Emission 2020
Ca. 805 Mio to/a
Davon ca.280 Mio to aus Gebäuden

## Slide 6: Entwicklung der Energiekosten:
???

## Slide 7: Entwicklung der Heizölkosten in 50 Jahren:

## Slide 8: Entwicklung Heizölkosten in 50 Jahren

## Slide 9
Steigerung von 1972-2022:
Faktor 34!
oder
3.300 % Steigerung absolut
(Energiekosten sind Inflationstreiber)

## Slide 10: Gaskosten 10.000 kWh/a
17 bzw 20 ct/kWh

## Slide 11: Wir finanzieren den russischen Angriff
Gaslieferung Russland: 55 Mrd. m³/a
Gasverbrauch Gebäude: 28 Mrd. m³/a
Einsparbar durch niedriginvestive Dämmverfahren: 7 Mrd. m³/a

## Slide 12: Strompreise 4.000 kWh/a
42 ct/kWh

## Slide 13: Diesel

## Slide 14
Der mit Abstand größte Energiebedarf im Haushalt die Raumheizung.
Energiebedarf eines Haushalts
Einsparpotenzial
24%
Konsequente Wärmedämmung
birgt ein Einsparpotenzial im Altbaubestand von 50 % bis 70 %

## Slide 15
Was tun?

## Slide 16
Wärmedämmung Gebäude
Förderungen
Einsparung durch Verhaltensänderung

## Slide 17: Fehler vermeiden bei Wärmedämmung

## Slide 18: 1. Wenn schon – denn schon, oder nicht kleckern, sondern klotzen!
Kosten eines WDVS
Fixkosten (alle Kosten ohne Dämmstoffkosten)
Variable Kosten (Dämmstoffkosten, abhängig von der Dämmdicke)

## Slide 19: 1. Wenn schon – denn schon
Wie sieht die optimierte Dämmung (WDVS) der Wand aus?

## Slide 20
Nachhaltige Sanierung mit 14 cm WDVS 021
„Kaputt saniert“ mit 5 cm Polystyrol 040

## Slide 21
Im Vergleich: | Polystyrol-WDVS (5 cm) | Phenolharz-WDVS (14 cm)
WLZ (W/mK) | 0,04 | 0,021
U-Wert Konstruktion (W/m²K) | 0,44 | 0,135
Kosten pro qm (incl. MwSt. u. Förderung) | 79 €/m² | 125 €/m²
Heizkosten Einsparung | - 4,27 €/m² | - 7,80 €/m²
Einsparung/Kosten („Zins“) | 5,4 % | 6 %
CO2/a (Energieträger: Öl) | - 14 kg/m² | - 31 kg/m²
Amortisationszeit (statisch) | 18,5 Jahre | 16 Jahre
Verbesserung Wärmeschutz | 55 % | 88 %

## Slide 22
Aufbau der Wand: 30 cm Vollziegel, beidseitig verputzt Anfangs-U-Wert 1,4 W/m²*K | 12 cm WDVS, GEG-Standard | 16 cm WDVS „Förder-Standard“ (Kosten für 4 cm dickere Dämmung), 20% Förderung BAFA bzw. Steuer | 24 cm WDVS „nachhaltiger Standard“ (Kosten für 12 cm dickere Dämmung) 20% Förderung BAFA bzw. Steuer
U-Wert | 0,24 W/m²K | 0,19 W/m²K | 0,13 W/m²K
Kosten pro m² gedämmter Fläche (reine Dämm-Kosten, incl. Gerüst und MWSt.), ohne Extras – mittlere Preiskategorie | 155,- €/m² | 165,- €/m² abzgl. 33,00 € Förderung = 132,00 € Gesamtkosten | 175,00 €/m² abzgl. 35,00 € Förderung = 140,00 € Gesamtkosten
Bei nicht tragfähigem Untergrund: dübeln erforderlich | + 13,00 €/m² | + 10,40 €/m² (incl. Förderung) | + 10,40 €/m² (incl. Förderung)
Falls gewünscht: Egalisationsanstrich | + 11,00 €/m² | + 8,80 €/m² (incl. Förderung) | + 8,80 €/m² (incl. Förderung)
Minderkosten gegenüber GEG-Standard |  | - 27,80 €/m² | - 19,80 €/m²
Zusatz-Heizkosteneinsparung pro m²*a |  | 0,60 € | 1,20 €
Zusatz-Heizkosteneinsparung gesamt bei 150 m² Wandfläche, in 50 Jahren gegenüber GEG-Standard |  | 4.500,00 € | 9.000,00 €
Zusatz-CO2-Einsparung pro m² und Jahr gegenüber GEG-Standard |  | 0,98 kg | 2,05 kg
Zusatz-CO2-Einsparung bei 150 m² Wandfläche, Gasheizung in 50 Jahren, gesamt |  | 7,4 Tonnen | 15,4 Tonnen
Eingesparte CO2-Abgabe gesamt in 50 Jahren (bei 65,- €/to*a) |  | 478,00 € | 997,00 €
Gesamt-Wirtschaftlichkeit gegenüber GEG-Standard (Heizkosteneinsparung, niedrigere Anschaffungskosten aufgrund der Förderung, eingesparte CO2-Abgabe) in 50 Jahren bei 150 m² Wandfläche |  | 9.147,00 € | 12.967,00 €

## Slide 23: Werbeblock
2. Auflage Juni
2022

## Slide 24: Wenn schon – denn schon
Wie dick ist die optimale Dämmung auf der OGD?

## Slide 25: Wenn schon – denn schon
Dämmung obere Geschoßdecke, Zellulose, Supafil
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 34.9184 | 27.6211 | 23.6729 | 21.1985 | 19.5025 | 18.2675 | 17.3281
Kapitalkosten | 6.4455 | 9.6683 | 12.8911 | 16.1138 | 19.3366 | 22.5594 | 25.7821
GEG
Förderung

## Slide 26: Wenn schon – denn schon
Dämmung obere Geschoßdecke Zellulose, Supafil
GEG
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 166.9452 | 123.0161 | 99.2484 | 84.353 | 74.1433 | 66.7088 | 61.0534
Kapitalkosten | 6.6625 | 9.9938 | 13.325 | 16.6563 | 15.99 | 18.655 | 21.32
Förderung

## Slide 27: Wenn schon – denn schon
Dämmung obere Geschoßdecke Zellulose, Supafil, Dämmraum-Elemente
GEG
Förderung
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 166.9452 | 123.0161 | 99.2484 | 84.353 | 74.1433 | 66.7088 | 61.0534
Kapitalkosten | 22.5935 | 25.9247 | 29.256 | 32.5872 | 28.7348 | 31.3998 | 34.0648

## Slide 28: Kleinteilige Maßnahmen für diy

## Slide 29: Rollladenkasten
Trennung zwischen
Innen und außen:
4 mm Sperrholz

## Slide 30: Rollladenkasten
Bestmögliche Dämmdicke
Mit Phenolharz WLS 021
Oder PU WLS 023
(alukaschiert)

## Slide 31: Rollladenkasten

## Slide 32: 2. Dämmung des beheizten Raumes

## Slide 33: Dämmung des beheizten Raumes
So?

## Slide 34: Dämmung des beheizten Raumes
Oder so! Zellulose

## Slide 35: Dämmung des beheizten Raumes
Oder so! oder Supafil

## Slide 36: Dämmung des beheizten Raumes
Hüllflächenoptimierung – ein Gedankenexperiment
Hausbesitzer A
Hausbesitzer B
Gleiche bauliche Situation
Freistehendes Haus
Gleiches Nutzerverhalten
Derselbe Anfangs-Energieverbrauch
Dachboden nicht bewohnt
Preisoptimierte Sanierung
Hausbesitzer A dämmt so
Hausbesitzer B dämmt so
Energieeinsparung nach der Dämmung bei beiden Gebäuden gleich

## Slide 37: Dämmung des beheizten Raumes
Wieviel muss Hausbesitzer B mehr bezahlen?

## Slide 38: Dämmung des beheizten Raumes
Hüllflächenoptimierung – ein Gedankenexperiment
Hausbesitzer A
Hausbesitzer B

## Slide 39: Dämmung des beheizten Raumes
Hüllflächenoptimierung
A
B
Dämmfläche B mehr als 2 x so groß wie Dämmfläche A
Faktor 2
Schwierigkeit B: mehr als doppelt so teuer wie A
Faktor 2
Abstrahlfläche B mehr als doppelt so groß wie A
Faktor 2 (es muss doppelt
so dick gedämmt
werden)

## Slide 40: Dämmung des beheizten Raumes
Hüllflächenoptimierung
A
B
> Faktor 8 - 16!

## Slide 41: 3. Grundsatz – Hohlschicht dämmen
> 2,5 Milliarden m² Hohlräume in deutschen Gebäuden

## Slide 42: Luftdichtung?
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 43: Hohlschicht Außenwand
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 44: Hohlschicht Holzbalkendecke
Mit Asche/Schlacke/Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 45: Grundsätze
Hinterlüftete Dämmung?
???
???

## Slide 46: Schlüsseltechnologie
Gebäudehüllfläche 2,5 Milliarden m²
Invest über alles: 86 Milliarden €
Energieeinsparung: 184 TWh/a
Heizkosteneinsparung Barwert (40a): 455 Milliarden €/a
ROI über alles: 8,1 Jahre
CO2-Einsparung: 61,9 Millionen to/a
CO2-Vermeidungskosten pro to: 54,50 €
Vermiedene Strafzahlungen an die EU: 3,8 Milliarden €/a

## Slide 47: Gebäudestrategie Regierung

## Slide 48: Potenzial

## Slide 49: Wiss. Studie unter www.fved.net oder www.ipeg-institut.de

## Slide 50: > 30 Einblas-Dämmsituationen

## Slide 51: Außenwand

## Slide 52: 01 – Kerndämmung Außenwand

## Slide 53: 01 – Kerndämmung Außenwand

## Slide 54: 01 – Kerndämmung Außenwand

## Slide 55: 01 – Kerndämmung Außenwand

## Slide 56: 01 – Kerndämmung Außenwand
Kosten der Maßnahme: 3.000 – 4.000 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 5-6 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 20%
Produkte: Supafil, SLS20 oder Polystyrol

## Slide 57: 02 – Kerndämmung bei vorhandener Teildämmung

## Slide 58: 02 – Kerndämmung bei vorhandener Teildämmung

## Slide 59: 03 – Kerndämmung mit Sicherung Vormauerschale

## Slide 60: 03 – Kerndämmung mit Sicherung Vormauerschale

## Slide 61: 03 – Kerndämmung mit Sicherung Vormauerschale

## Slide 62: 03 – Kerndämmung mit Sicherung Vormauerschale
PU-Gießschaum WLS 027

## Slide 63: 03 – Kerndämmung mit Sicherung Vormauerschale

## Slide 64: 04 – Kerndämmung plus WDVS
Perfekte Dämmung, da
Verbleibende Wärmebrücken bei Kerndämmung eliminiert sind
Perfekter Wärmeschutz
evtl. Verlängerung des Dachüberstandes nicht mehr erforderlich
Preiswerteste Lösung bei PH-Standard (7 cm KD 035 plus 12 cm WDVS Phenolharz WLS 020 -> U-Wert < 0,14 W/m²*K)

## Slide 65: 05 – green-deal-Fassade

## Slide 66: 05 – green-deal-Fassade
DämmRaum-Elemente (Holzheizkraftwerk)
Einblasdämmung (wiederverwertbar)
Putzträgerplatte/Putz (Deponie)

## Slide 67: 05 – green-deal-Fassade
Dämmraum-Elemente (Holzheizkraftwerk)
Einblasdämmung (wiederverwertbar)
Putzträgerplatte/Putz (Deponie)

## Slide 68: 05 – green-deal-Fassade, „Diamant-Standard“
Dämmung und TGA in einem Zug:

## Slide 69: 05 – green-deal-Fassade, „Diamant-Standard“
„Beton“kernaktivierung:

## Slide 70: Obere Geschoßdecke

## Slide 71: 06 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, nicht begehbar
Climacell,
Thermofloc,
Q3
oder
Climatizer

## Slide 72: Exkurs – wirtschaftlichste Dämmdicke
Dämmung obere Geschoßdecke
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 34.9184 | 27.6211 | 23.6729 | 21.1985 | 19.5025 | 18.2675 | 17.3281
Kapitalkosten | 6.4455 | 9.6683 | 12.8911 | 16.1138 | 19.3366 | 22.5594 | 25.7821
GEG
Förderung

## Slide 73: Exkurs – wirtschaftlichste Dämmdicke
Dämmung obere Geschoßdecke
Supafil

## Slide 74: Exkurs – wirtschaftlichste Dämmdicke
Dämmung obere Geschoßdecke
GEG
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 166.9452 | 123.0161 | 99.2484 | 84.353 | 74.1433 | 66.7088 | 61.0534
Kapitalkosten | 6.6625 | 9.9938 | 13.325 | 16.6563 | 15.99 | 18.655 | 21.32
Förderung

## Slide 75: 06 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, nicht begehbar

## Slide 76: 06 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, nicht begehbar
Kosten der Maßnahme: 1.500 – 2.000 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 3 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5 - 10%

## Slide 77: 07 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, begehbar

## Slide 78: 07 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, begehbar

## Slide 79: 07 – Einblasdämmung auf Kehlbalkenlage, begehbar

## Slide 80: 08 – Einblasdämmung auf Betondecke, begehbar

## Slide 81: 08 – Einblasdämmung auf Betondecke, begehbar

## Slide 82: 08 – Einblasdämmung auf Betondecke, begehbar

## Slide 83: 08 – Einblasdämmung auf Betondecke, begehbar
Dämmung obere Geschoßdecke
GEG
Förderung
Chart: 
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Wärmekosten | 166.9452 | 123.0161 | 99.2484 | 84.353 | 74.1433 | 66.7088 | 61.0534
Kapitalkosten | 22.5935 | 25.9247 | 29.256 | 32.5872 | 28.7348 | 31.3998 | 34.0648

## Slide 84: 09 – Einblasdämmung auf Betondecke, nicht begehbar

## Slide 85: 09 – Einblasdämmung auf Betondecke, nicht begehbar

## Slide 86: 09 – Einblasdämmung auf Betondecke, nicht begehbar
Kosten der Maßnahme: 1.500 – 2.000 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 3 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5 - 10%
Produkte: Zellulose oder Supafil

## Slide 87: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
Mit Asche/Schlacke/Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)
Entspricht U-Wert 0,8 W/m²K
Holzbalkendecke braucht nicht gedämmt werden!

## Slide 88: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
 | DIN 4108-2 | Nachhaltige Sanierung | Reduktion
U-Wert Konstruktion | 0,8 W/m²K | 0,1 W/m²K | 0,7 W/m²K
Kosten Dämmung |  | 22,90 €/m² (35 cm Aufblasdämmung) | 
Heizenergie/a |  |  | 67 kWh/m²
Heizkosten/a |  |  | 5,40 €/m²
CO2/a |  |  | 20 kg/m²
Verzinsung Kapital |  |  | 23%
ROI |  |  | 4,3 a
1 m² Deckenfläche

## Slide 89: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
200 Mio m² Decken in Deutschland: vergessen!
 | DIN 4108-2 | Nachhaltige Sanierung | Reduktion
U-Wert Konstruktion | 0,8 W/m²K | 0,1 W/m²K | 0,7 W/m²K
Kosten Dämmung |  | 2.290 Mio € (35 cm Aufblasdämmung) | 
Heizenergie/a |  |  | 13.420 gWh
Heizkosten/a |  |  | 1,01 Mrd €
CO2/a |  |  | 4 Mio to/a
Verzinsung Kapital |  |  | 23%
ROI |  |  | 4,3 a
Die wirtschaftlichste Variante wird vergessen!

## Slide 90: Steildach

## Slide 91: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 92: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 93: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag

## Slide 94: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 95: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 96: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Hilfslatte für Hinterlüftung

## Slide 97: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
gedämmte Dachschrägen

## Slide 98: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 99: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
gedämmte Dachschrägen

## Slide 100: 10 – Einblasdämmung im Steildach - Thermobag
Kosten der Maßnahme: 2.500 – 4.500 € pro EFH
Förderfähig
Amortisationszeit: 8 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5 - 10%

## Slide 101
11 Decke - Nagelbinderkonstruktion

## Slide 102
Modernisierung Gewerbe-Immobilien
11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion

## Slide 103: 11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion

## Slide 104
Modernisierung Gewerbe-Immobilien
11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion

## Slide 105
11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion

## Slide 106
11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion

## Slide 107
11 – Einblasdämmung Nagelbinderkonstruktion
Kosten der Maßnahme: 2.000 – 3.000 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 3 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 10%
Produkte: Zellulose oder Supafil

## Slide 108
12 – Einblasdämmung Zwischensparren- plus Aufsparrendämmung

## Slide 109
13 – Einblasdämmung Zwischensparrendämmung gegen Unterspannbahn

## Slide 110
14 – Einblasdämmung Abseite mit Thermobag

## Slide 111
15 – Einblasdämmung Drempel ausblasen

## Slide 112
15 – Einblasdämmung Drempel ausblasen

## Slide 113
15 – Einblasdämmung Drempel ausblasen

## Slide 114
15 – Einblasdämmung Drempel ausblasen
Max. 1 m Dämmstoff!

## Slide 115
15 – Einblasdämmung Drempel ausblasen
Kosten der Maßnahme: 1.000 – 1.500 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 3 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5 - 10%

## Slide 116
16 – belüftetes Flachdach Holz

## Slide 117
16 – belüftetes Flachdach Holz

## Slide 118
16 – belüftetes Flachdach Holz

## Slide 119
16 – belüftetes Flachdach Holz

## Slide 120
17 – belüftetes Flachdach Beton MFH

## Slide 121
17 – belüftetes Flachdach Beton MFH

## Slide 122
17 – belüftetes Flachdach Beton MFH

## Slide 123
17 – belüftetes Flachdach Beton MFH

## Slide 124
17 – belüftetes Flachdach Beton MFH
Kosten der Maßnahme: 4.000 – 5.000 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 8 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 10%
Produkte: Supafil oder Zellulose

## Slide 125
18 – Flachdach Umwandlung belüftet zu unbelüftet - Bungalows

## Slide 126
18 – Flachdach Umwandlung belüftet zu unbelüftet

## Slide 127
18 – Flachdach Umwandlung belüftet zu unbelüftet

## Slide 128
18 – Flachdach Umwandlung belüftet zu unbelüftet
Umkehrdach:
Passivhaus-Standard
0,1 W/m²K
Dachbegrünung

## Slide 129: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen

## Slide 130: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen
Mit Asche/Schlacke/Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 131: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen
Mit Asche/Schlacke/Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 132: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 133: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 134: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen

## Slide 135: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen

## Slide 136: 19 – Hohlräume in Holzbalkendecken ausblasen
Kosten der Maßnahme: 3.000 – 3.500 € pro EFH
Amortisationszeit: 8 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5 - 10%
Produkte: Zellulose

## Slide 137: 20 – PU-Sprühdämmung Kellerabgang

## Slide 138: 20 – PU-Sprühdämmung Kellerabgang

## Slide 139: 20 – Sprühdämmung Kellerabgang
Kosten der Maßnahme: 1.000 – 1.500 € pro EFH
Amortisationszeit: 10 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 3-5%
Produkte: PU-Sprühdämmung (Pluimers)

## Slide 140: 21 – Einblasdämmung mit Sparrenexpander

## Slide 141: 21 – Einblasdämmung mit Sparrenexpander

## Slide 142: 22 – Einblasdämmung Kellerdecke mit abgehängter Decke

## Slide 143: 22 – Einblasdämmung Kellerdecke mit abgehängter Decke

## Slide 144: 22 – Einblasdämmung Kellerdecke mit abgehängter Decke
Flankendämmung

## Slide 145: 22 – Einblasdämmung Kellerdecke mit abgehängter Decke

## Slide 146: 23 – Einblasdämmung Keller-Kappendecke von unten

## Slide 147: 23 – Einblasdämmung Keller-Kappendecke von unten

## Slide 148: 23 – Einblasdämmung Keller-Kappendecke von unten

## Slide 149: 23 – Einblasdämmung Keller-Kappendecke von unten

## Slide 150: 24 – Einblasdämmung Kriechkeller

## Slide 151: 24 – Einblasdämmung Kriechkeller

## Slide 152: 25 – Kriechkeller mit PU-Sprühdämmung

## Slide 153: 26 – Einblasdämmung Heizkörpernische

## Slide 154: 27 – Innendämmung Einblasverfahren

## Slide 155: 27 – Innendämmung Einblasverfahren

## Slide 156: 27a – Innendämmung Sprühverfahren

## Slide 157: 27a – Innendämmung Sprühverfahren

## Slide 158: 28 Innendämmung Porenbeton mit Einblasdämmung

## Slide 159: 28 Innendämmung Porenbeton mit Einblasdämmung

## Slide 160: 29 Kerndämmung Waschbeton-Fassaden-Elemente

## Slide 161: 29 Kerndämmung Waschbeton-Fassaden-Elemente

## Slide 162: 29 Kerndämmung Waschbeton-Fassaden-Elemente
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 163: 29 Kerndämmung Waschbeton-Fassaden-Elemente

## Slide 164: 29 Kerndämmung Waschbeton-Fassaden-Elemente
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 165: 30 Einblasdämmung Rollladenkasten

## Slide 166: 30 Einblasdämmung Rollladenkasten

## Slide 167: 30 Einblasdämmung Rollladenkasten
Kosten der Maßnahme: 1.000 – 1.500 € pro EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 6 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5%

## Slide 168: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen

## Slide 169: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern

## Slide 170: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen

## Slide 171: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen

## Slide 172: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Doppelhäusern

## Slide 173: 31 Einblasdämmung Gebäudetrennfugen
Kosten der Maßnahme: 2.000 – 3.000 € pro 2 EFH
Förderfähig (20% + x)
Amortisationszeit: 5 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5%
Produkt: Supafil

## Slide 174: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 175: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 176: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 177: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 178: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage

## Slide 179: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage
Kosten der Maßnahme: 5.000 € pro EFH
Amortisationszeit: 10 Jahre
Energieeinsparung pro Haus: ca. 5%

## Slide 180: 32 Einblasdämmung EG-Fußboden auf Balkenlage

## Slide 181: 32a perfekte Kellerdeckendämmung

## Slide 182: 33 Sprühdämmung auf Kirchenkuppeln

## Slide 183: 33 Sprühdämmung auf Kirchenkuppeln
Produkte:
Zellulose, verklebt
Supafil, verklebt
PU-Sprühschaum

## Slide 184: 34 Sprühdämmung Kellerdecke

## Slide 185: 34 Sprühdämmung Kellerdecke

## Slide 186: 35 Sprühdämmung Trapezbleche

## Slide 187: Webseite
www.fved.net/energieberater

## Slide 188: Stoffkennwerte
Zum downloaden unter
www.ipeg-institut.de
(dort download beantragen)

## Slide 189: Staatliche Förderung
Förderung durch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Siehe unter https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/Gebaeudehuelle/gebaeudehuelle_node.html Um diese Förderung zu erhalten, muss ein Energieberater eingeschaltet werden. Auch dessen Kosten werden vom Staat mit 50% gefördert. Sinnvoll ist diese Form der Förderung vor allem bei komplexeren Maßnahmenpaketen (Gebäudehülle, Fenster, Heizungstechnik, erneuerbare Energien). Die Mindest-Investitionssumme beträgt 2.000 €. Die Durchführung der Maßnahmen darf nicht begonnen werden, bevor der Förderantrag (vom Energieberater gestellt) bewilligt wurde. Bei Erstellung eines iSFP wird die Fördersumme um 5% erhöht.
Ähnliches gilt für die KfW (Einzelmaßnahmen).
Wenn jedoch ausschließlich Einzelmaßnahmen durchgeführt werden, ist die steuerliche Förderung nach § 35c EStG sinnvoll, da
Kein Antrag gestellt werden muss
Man sich die Kosten für den Energieberater sparen kann
Die Maßnahme sofort durchgeführt werden kann.
Allerdings muss man sich, was den Förderbetrag angeht, etwas gedulden, da im ersten Jahr nach der Maßnahme 7% der Brutto-Maßnahmenkosten von der zu entrichtenden Einkommenssteuer abgezogen werden, im zweiten Jahr ebenfalls 7% und im dritten Jahr 6%. Es gibt jedoch keine Untergrenze der Investitionssumme, auch ein Betrag von bspw. 1500 € ist förderfähig, man bekäme in diesem Fall insgesamt 300 € Einkommenssteuer erlassen.

## Slide 190: Staatliche Förderung
 | BAFA/KfW-Förderung | Steuerförderung
Mindest-Anforderungen (siehe unten) | https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/Gebaeudehuelle/gebaeudehuelle_node.html | https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/Gebaeudehuelle/gebaeudehuelle_node.html
Mindest-Auftragssumme | 2.000 € brutto | keine
Förderhöhe bei Einzelmaßnahmen | 20% der Gesamt-Brutto-Kosten. Wenn ein individueller Sanierungsfahrplan erstellt wurde, weitere 5% | 20 %
Antragstellung | Ja, durch Energieberater (kostenpflichtig) | Nein
Beginn der Maßnahme | Erst nach Bewilligung! (sonst förderschädlich) | jederzeit
Auszahlung | In kompletter Summe nach Fertigstellung der Maßnahme | 7% Nachlass auf Steuerschuld im ersten darauffolgenden Jahr, 7% im nächsten Jahr, 6 % im dritten Jahr
Nachweis | Bescheinigung des Energieberaters | Rechnung und Fachunternehmererklärung des Handwerkers
Sinnvoll bei | Komplexeren Maßnahmenpaketen, teureren Sanierungen | Preisgünstigen Einzelmaßnahmen

## Slide 191: Staatliche Förderung Wand
Lfd. Nr. | Energetische Maßnahme | Mindestanforderungen | Energetisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll | Beispiel
1.1. | Außendämmung | U-Wert max 0,2 W/m²K | U-Wert 0,13 W/m²K | 24 cm Polystyrol WLS 032
1. Gold-Standard | Vorgehängte Holzkonstruktion | übertroffen | U-Wert 0,12 W/m²K | Dämmraum-Konstruktion 28 cm mit Supafil oder Zellulose gedämmt, verputzte Heraklith-Platte
1.2. | Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk | Max. lambda-Wert des Kerndämm-Materials 0,035 W/mK |  | Supafil (KNAUF), Polystyrol-KD
1.2. Platin-Standard | Einblasdämmung Gebäudetrennfuge | übertroffen | U-Wert 0,0 W/m²K | Gebäudetrennfuge mit Supafil füllen
1.2. Gold-Standard | Kerndämmung plus WDVS bzw. Dämmraum-Konstruktion | übertroffen | U-Wert 0,13 W/m²K | 7 cm Supafil plus 16 cm WDVS WLS 032 bzw. Dämmraum-Konstruktion, 18 cm dick.
1.4. | Innendämmung Fachwerk | U-Wert max 0,65 W/m²K |  | 5 cm Zellulose-Innendämmung WLS 039
1.4. Gold-Standard | Innendämmung Fachwerk | übertroffen | U-Wert 0,2 W/m²K | 17 cm Innendämmung Zellulose WLS 039

## Slide 192: Staatliche Förderung Dach
2.1. | Dachflächen | U-Wert max. 0,14 W/m²K |  | 14 cm Sparren plus 16 cm Dämmraum-Element, mit Einblasdämmung gedämmt
2.3. | Flachdächer | U-Wert max 0,14 W/m²K |  | 
2.3. Platin-Standard | Flachdächer | übertroffen | U-Wert 0,12 W/m²K | 14 cm Balkenlage mit Einblasdämmung gefüllt, 14 cm Aufdachdämmung XPS WLS 035 (Umkehrdach), evtl. mit Dachbegrünung

## Slide 193: Staatliche Förderung OGD/Fußboden
3.1. | Obere Geschossdecken | U-Wert max 0,14 W/m²K |  | Offenes Aufblasen oder begehbare Konstruktion 28 cm dick
3.1. Platin-Standard | Obere Geschoßdecken | übertroffen | U-Wert 0,1 W/m²K | Offenes Aufblasen oder begehbare Konstruktion Dämmdicke mindestens 35 cm
3.2. | Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken | U-Wert max 0,25 W/m²K |  | Abgehängte Konstruktion, 13 cm Einblasdämmung
3.2. Gold-Standard | Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken | übertroffen | U-Wert 0,2 W/m²K | Einblasdämmung Balkenlage Holzfußboden, 8 cm, plus abgehängte Konstruktion 9 cm Einblasdämmung

## Slide 194: Staatliche Förderung Gebäudetechnik

## Slide 195
Einsparung durch Verhaltensänderung

## Slide 196: Verhaltensänderung
Wäsche:
Nur bei 30° C waschen – auch dann wird sie sauber
Waschmaschine komplett füllen
Auf Trockner verzichten, es gibt eine hochmoderne Technologie:
online,
Mit hocheffizienter Solar- bzw. Windenergie getrocknet
Auf der Leine getrocknete Wäsche muss nicht mal gebügelt werden
Wenn schon im Haus (auf dem Wäscheständer) trocknen, dann im Keller
bzw. Dachboden oder Balkon, denn
Beim Trocknen (d.h. Verdampfen des Wassers) wird pro kg verdampftem Wasser
2257 kJ Energie (Verdampfungsenthalpie) benötigt, das sind 0,6 kWh Wärme (bzw. 1 kWh Gas oder Öl in der Heizungsanlage)

## Slide 197: Verhaltensänderung
Beleuchtung:
Sämtliche Lampenkörper durch LEDs ersetzen. Hinweis: auch Halogenlampen sind Stromfresser (einfach mal anfassen, dann merkt man das)
Nicht zwingend benötigte Lampen ausschalten
Beleuchtung außen am Haus demontieren (die Insekten und Vögel danken Ihnen)

## Slide 198: Verhaltensänderung
Küche:
Spülmaschine komplett füllen. Ökoprogramm nutzen.
Kühlschrank ggfs. abtauen, Tür nur kurz öffnen
Wenn ich heute weiß, was ich morgen kochen möchte: das entsprechende Lebensmittel schon heute aus dem Gefrierschrank nehmen und im Kühlschrank auftauen lassen. Pro kg Gefriergut können so 0,5 kWh Strom eingespart werden. (Kristallisationsenthalpie)
Beim Kochen (z.B. von Reis) Herd frühzeitig ausstellen. Viele Nahrungsmittel garen auch mit niedrigeren Temperaturen weiter. Reis sowieso
Backen mit Umluft
Nur soviel Wasser zum Kochen bringen, wie auch benötigt wird (Eier kochen auch mit sehr wenig Wasser)

## Slide 199: Verhaltensänderung
Lüftung, Raumwärme
Raumtemperatur anpassen. Jedes °C Temperaturverringerung bringt 6% Heizenergie-Einsparung
Digitale Thermostatventile einbauen und auf Bedarf programmieren
Fenster und Türen auf Luftundichtigkeiten überprüfen (mit Räucherstäbchen oder Kerzenflamme). Undichtigkeiten durch Nachstellen der Fenstermechanik bzw. durch Abdichtungs-Materialien beseitigen
Stoßlüften statt „Dauer-Kipp-Stellung“ der Fenster
Hände kann man auch mit kalten Wasser waschen. Einhebelmischer im Badezimmer auf „kalt“ stellen (bis das warme Wasser läuft, wird die komplette Zuleitung erwärmt)
Duschen statt Vollbad. Sparduschkopf verwenden.
Solaren Wärmeeintrag am Tag nutzen, im Winter die Vorhänge tagsüber öffnen

## Slide 200: Verhaltensänderung
Verkehr
Fahrrad fahren
Zu Fuß gehen
ÖPNV nutzen
Wenn man schon Auto fahren muss:
Vorausschauend fahren (vor der Ampel ausrollen lassen, wenig bremsen, nur, wenn notwendig)
Untertourig fahren (rechtzeitig in höhere Gänge schalten)
Max. 100 km/h auf der Autobahn fahren
Auto auslasten (Personen mitnehmen, www.blablacar.de )
Reifendruck erhöhen
Lieber 1x die Woche einen Großeinkauf machen, anstatt täglich Kleinigkeiten zu besorgen (auf dem Land)

## Slide 201: Verhaltensänderung
sonstiges
Stand-by-Geräte ausschalten
Fenster und Türen zu!
„graue Energie“ bei Gebrauchsgegenständen berücksichtigen (Gegenstände teilen, gebrauchte kaufen/verkaufen/verschenken, reparieren)

## Slide 202: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!