## Slide 1: Schlüsseltechnologie der energetischen Altbausanierung
Einblasdämmung

## Slide 2: Die Kampagne!

## Slide 3: Die Kampagne!
Hohlschicht fehlt!

## Slide 4: Die Kampagne!
Obere Geschossdecke gibt es nicht??

## Slide 5: Die öffentliche Meinung
Nachträgliche Dämmung ist:
Teuer
Hässlich
Brandgefährlich
Lebensgefährlich
Unwirtschaftlich
Und sowieso sinnlos

## Slide 6: Energieverbrauch 2012 gesamt
480.000.000
Tonnen Steinkohle – SKE
65.000 km Kohlezug
3 Monate vor Schranke warten

## Slide 7: Vorbetrachtung: Situation in Deutschland
Preis-Steigerung von 1972-2013:
Faktor 17!
Oder
1.600 % Steigerung absolut

## Slide 8: Energieverbrauch 1990 – 2012 gesamt
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Primärenergieverbrauch Mio to SKE | 508.568 | 498.491 | 488.588 | 488.231 | 484.002 | 486.867 | 503.139 | 498.633 | 495.448 | 488.719 | 491.365 | 500.842 | 492.277 | 498.1642 | 497.8626 | 496.7344 | 506.2425 | 484.4063 | 490.6415 | 461.6808 | 485.083 | 464.014 | 468.979
Haushalte Mio to SKE | 81.2 | 85.8 | 83.1 | 89.3 | 87.3 | 90.59 | 98.623 | 97.381 | 94.919 | 89.139 | 88.175 | 96.277 | 91.742 | 93.8193 | 89.8782 | 88.3987 | 89.4714 | 77.0636 | 87.2852 | 84.5415 | 91.296 | 79.618 | 82.961
Verkehr Mio to SKE | 81.1671 | 82.833 | 86.05 | 88.577 | 87.115 | 89.187 | 89.5628 | 90.1704 | 91.8205 | 94.8746 | 93.8631 | 92.0434 | 91.156 | 88.7338 | 89.27 | 88.2387 | 89.2057 | 88.7424 | 87.7238 | 86.7011 | 87.325 | 87.615 | 87.732

## Slide 9: Energieverbrauch
Chart: 
| Übr. Bergbau und verarb. Gewerbe | Verkehr | Haushalte | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen2)
Endenergieverbrauch Mio to SKE 2012 | 88.663 | 87.732 | 82.961 | 47.657

## Slide 10: Energieverbrauch 1990 – 2012 Haushalte
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Wärme Mio to SKE | 66.9101 | 70.8339 | 68.036 | 73.8406 | 71.9981 | 74.9843 | 82.1604 | 81.3135 | 78.9076 | 73.0293 | 72.145 | 79.7679 | 74.9722 | 76.7333 | 72.6322 | 71.0417 | 72.0904 | 59.8426 | 70.1502 | 67.4425 | 73.891 | 62.84 | 66.131
Strom Mio to SKE | 14.3988 | 15.013 | 15.0812 | 15.4565 | 15.2859 | 15.6215 | 16.4782 | 16.0681 | 16.0268 | 16.1257 | 16.0298 | 16.5088 | 16.7668 | 17.086 | 17.246 | 17.357 | 17.381 | 17.221 | 17.135 | 17.099 | 17.406 | 16.779 | 16.828

## Slide 11: Steigerung Energiekosten

## Slide 12: Steigerung Energiekosten
Energy Poverty
=
Energie-Armut

## Slide 13: Steigerung Energiekosten

## Slide 14: Entwicklung PEV

## Slide 15: Kosten Maßnahmen
Chart: Kosten der Energie-Einsparung/-Erzeugung
| 5 KW Photovoltaik | 5 m² Solarthermie zur WW-Bereitung | Neue Heizungsanlage (BW+Solar, 20 kW) | 20 kW Sole-Wasser-Wärmepumpe | Fenster erneuern | Energiesparlampe (Ersatz für 60W) | 10 cm Innendämmung WLZ040 | 14 cm Außendämmung (WDVS) | Holzhackschnitzel-BHKW | Windenergie Onshore | Kellerdecke von unten dämmen | Bodentreppe | Kerndämmung Außenwand | Fußboden EG ausblasen | Rollladenkasten | OGD Dämmhülsen-Verfahren (35 cm) | OGD Einblasdämmung Hohlräume (12 cm) | OGD Aufblasdämmung (35 cm)
Kosten pro kWh/a eingesparter/erzeugter Energie | 17.4706 | 16.1103 | 13.2081 | 10.1148 | 8.9784 | 7.0578 | 6.5305 | 6.3493 | 6.0375 | 5.609 | 2.1678 | 1.5936 | 1.4113 | 1.3239 | 1.0637 | 0.88814 | 0.31397 | 0.29605
Öffentliche Wahrnehmung

## Slide 16: Kosten Maßnahmen
Chart: Kosten der Energie-Einsparung/-Erzeugung
| 5 KW Photovoltaik | 5 m² Solarthermie zur WW-Bereitung | Neue Heizungsanlage (BW+Solar, 20 kW) | 20 kW Sole-Wasser-Wärmepumpe | Fenster erneuern | Energiesparlampe (Ersatz für 60W) | 10 cm Innendämmung WLZ040 | 14 cm Außendämmung (WDVS) | Holzhackschnitzel-BHKW | Windenergie Onshore | Kellerdecke von unten dämmen | Bodentreppe | Kerndämmung Außenwand | Fußboden EG ausblasen | Rollladenkasten | OGD Dämmhülsen-Verfahren (35 cm) | OGD Einblasdämmung Hohlräume (12 cm) | OGD Aufblasdämmung (35 cm)
Kosten pro kWh/a eingesparter/erzeugter Energie | 17.4706 | 16.1103 | 13.2081 | 10.1148 | 8.9784 | 7.0578 | 6.5305 | 6.3493 | 6.0375 | 5.609 | 2.1678 | 1.5936 | 1.4113 | 1.3239 | 1.0637 | 0.88814 | 0.31397 | 0.29605
Effizienteste Verfahren

## Slide 17: Einige Grundsätze

## Slide 18: Dachdämmung??
So?

## Slide 19: Deckendämmung!!
Oder so?

## Slide 20: Hüllflächenoptimierung
A
B

## Slide 21: Definition der Systemgrenze
A
B

## Slide 22: Definition der Systemgrenze
A
B
Zu dämmende Fläche: Faktor 2
Arbeitsaufwand: Faktor 3
Dämmdicke: Faktor 2

## Slide 23: Definition der Systemgrenze
A
B
Um dieselbe Energieeinsparung zu erzielen,
muss Hausbesitzer B mehr als 12x so viel Geld
aufwenden wie Hausbesitzer A

## Slide 24: Die Kampagne!
„Die Kampagne“ empfiehlt die teuerste Variante

## Slide 25: Hohlräume
> 2,5 Milliarden m² Hohlräume in deutschen Gebäuden

## Slide 26: Außenwand
> 1 Mio Gebäude mit zweischaligem Mauerwerk

## Slide 27: Außenwand
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 28: Außenwand
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 29: Außenwand
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 30: Außenwand
Warum ist die Dämmung von Hohlräumen elementar für die
energetische Altbausanierung?
Es gibt keine stehende Luftschicht! Eine Außendämmung ist wirkungslos

## Slide 31: Außenwand
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 32: Außenwand
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 33: Außenwand
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 34: Außenwand
Vorgehängte (Wasch)-Beton-Fassadenelemente

## Slide 35: Holzbalkendecke
73 % der oberen Geschossdecken sind Holzbalkendecken

## Slide 36: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
EnEV 2014 im Bestand: Decken-Dämmpflicht normiert
Die EnEV 2014 bringt auch folgende klärende Neuerung: Nachdem die Nachrüstpflicht der obersten „ungedämmten“ Geschossdecke nach EnEV 2009, § 10 (Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden) bundesweit zu vielen Fragen führte und die offizielle Auslegung der Projektgruppe EnEV auch „irgendwie gedämmte“ Decken von der Pflicht ausnahm, führt die EnEV 2014 im § 10 (Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden) als Kriterium den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108 (Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden), Teil 2 (Mindestanforderungen an den Wärmeschutz), Ausgabe Februar 2013 ein.
Zugängliche Decken beheizter Räume gegen unbeheizten Dachraum müssen nun bis Ende 2015 auf einen maximaler U-Wert von 0,24 Watt/(m²K) gedämmt werden, wenn sie die Baunorm nicht erfüllen. Alternativ, kann der Eigentümer das darüber liegende Dach entsprechend dämmen.

## Slide 37: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
Mit Asche/Schlacke/Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)
Entspricht U-Wert 0,9 W/m²K
Holzbalkendecke braucht nicht gedämmt werden!

## Slide 38: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
 | DIN 4108-2 | Nachhaltige Sanierung | Reduktion
U-Wert Konstruktion | 0,9 W/m²K | 0,1 W/m²K | 0,8 W/m²K
Kosten Dämmung |  | 22,90 €/m² (35 cm Aufblasdämmung) | 
Heizenergie/a |  |  | 67 kWh/m²
Heizkosten/a |  |  | 5,40 €/m²
CO2/a |  |  | 20 kg/m²
Verzinsung Kapital |  |  | 23%
ROI |  |  | 4,3 a
1 m² Deckenfläche

## Slide 39: Exkurs: Dämmpflicht OGD?
 | DIN 4108-2 | Nachhaltige Sanierung | Reduktion
U-Wert Konstruktion | 0,8 W/m²K | 0,1 W/m²K | 0,8 W/m²K
Kosten Dämmung |  | 2.290 Mio € (35 cm Aufblasdämmung) | 
Heizenergie/a |  |  | 6.720 gWh
Heizkosten/a |  |  | 540 Mio €
CO2/a |  |  | 2 Mio to/a
Verzinsung Kapital |  |  | 23%
ROI |  |  | 4,3 a
100 Mio m² Decken in Deutschland
Die wirtschaftlichste Variante wird vergessen!

## Slide 40: Holzbalkendecke
Mit Asche/ Schlacke/ Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 41: Holzbalkendecke
Mit Asche/ Schlacke/ Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 42: Holzbalkendecke
Mit Asche/ Schlacke/ Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 43: Holzbalkendecke
Mit Asche/ Schlacke/ Lehm teilweise oder ganz gefüllt
Ohne Füllung
Teilweise gedämmt (neuere Gebäude)

## Slide 44: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 45: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 46: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 47: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung

## Slide 48: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung – Plattendämmstoffe
Richtig?

## Slide 49: Holzbalkendecke
Hinterlüftete Dämmung – Plattendämmstoffe
Wo ist das Einblasloch?

## Slide 50: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihen- oder Doppelhäusern

## Slide 51: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern

## Slide 52: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern

## Slide 53: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern

## Slide 54: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern

## Slide 55: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Doppelhäusern

## Slide 56: Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen bei Doppelhäusern

## Slide 57: EG-Fußboden
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 58: EG-Fußboden
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 59: EG-Fußboden
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 60: EG-Fußboden
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 61: EG-Fußboden
Holzböden auf Balkenlage

## Slide 62: Flachdächer
Belüftete Flachdächer

## Slide 63: Flachdächer
Belüftete Flachdächer

## Slide 64: Flachdächer
Belüftete Flachdächer

## Slide 65: Flachdächer
Belüftete Flachdächer

## Slide 66: Flachdächer
Belüftete Flachdächer

## Slide 67: Dachschrägen
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 68: Dachschrägen
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 69: Dachschrägen
Ungedämmte Dachschrägen

## Slide 70: Trapezblech

## Slide 71: Trapezblech
Sprühschaum unter Trapezblech

## Slide 72: Nagelbinderkonstruktion
Luftdichtung?

## Slide 73: Nagelbinderkonstruktion

## Slide 74: Einblasdämmung: Schlüsseltechnologie der energetischen Altbausanierung
Nachträgliche Hohlraum-Dämmung:
Ist preiswert
Ist unsichtbar
Brennt nicht
Bewirkt hohen Wohnkomfort
Amortisiert sich in wenigen Jahren
Und ist für alle Hausbesitzer erschwinglich

## Slide 75: Einblasdämmung: Schlüsseltechnologie der energetischen Altbausanierung
Nachträgliche Hohlraum-Dämmung:
Ist ein Schlüssel der energetischen Altbausanierung
Und damit ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und Beitrag zum Klimaschutz
Ist in Fachkreisen jedoch weitestgehend unbekannt

## Slide 76: Einblasdämmung: Schlüsseltechnologie der energetischen Altbausanierung
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit